## Slide 1: Дизайн сетей ЦОД
otus.ru

## Slide 2: Меня хорошо видно & слышно?

## Slide 3: Защита проекта. Тема: Моделирование реализации ПАК накопления статистической информации и содержимого на базе сетевой архитектуры CLOS с использованием VXLAN/EVPN фабрик в георазнесенных ЦОД.
Сазонов Артем
Должность: Руководитель группы, Отдел проектирования решений передачи данных.
Компания: ООО «Цитадель»

## Slide 4
План защиты
Цели проекта
Что планировалось
Используемые технологии
Схемы/архитектура
Что получилось
Выводы

## Slide 5
Цели проекта
1. | Проектирование и моделирование отказоустойчивой сетевой архитектуры CLOS закрытого сетевого сегмента с использованием VXLAN\EVPN для ПАК накопления статистической информации и содержимого в ЦОД.
2. | Объединение VXLAN\EVPN фабрик отдельных георазнесенных ЦОД в топологию Multisite с возможностью бесшовного масштабирования на большее количество ЦОД.
3. | Обеспечение L2/L3 связности для хостов конечных устройств расположенных в одном ЦОДе, а также разнесенных между ЦОДами.

## Slide 6: Что планировалось
1. | Проектирование и настройка отказоустойчивой сетевой топологии для двух ЦОД объединенных в топологию Multisite с возможностью бесшовного расширения на большее количество ЦОД;
2. | Проектирование и настройка DCI interconnect;
3. | Проектирование и настройка сетевых протоколов обеспечивающих оптимальную загрузку линий связи, балансировку трафика, безопасность и быструю сходимость;
4. | Обеспечение L2 внутрисетевой связности между конечными устройствами внутри ЦОД и в разнесенных ЦОД-ах;
5. | Обеспечение L3 межсетевой связности между конечными устройствами в разнесенных ЦОД-ах;
6. | Обеспечение L3 межсетевой связности между рабочим местом Технической поддержки ПАК, расположенного в ЦОД 52, до конечных устройств расположенных в локальном и удаленном ЦОД-ах в изолированном vrf «vrf-MGMT»;
7. | Обеспечение L3 межсетевой связности между рабочим местом Пользователя ПАК, расположенного в ЦОД 52, до конечных устройств расположенных в локальном и удаленном ЦОД-ах в изолированном vrf «vrf-DATA».

## Slide 7: Используемые технологии
1. | Для реализации VXLAN EVPN фабрики в ЦОД 52: На Underlay используется протокол динамической маршрутизации OSPF. На линках интерконнекта используется network point-to-point. На портах интерконнекта включен протокол BFD. Настроена аутентификация. MTU увеличен до 9000; На Overlay используется протокол динамической маршрутизации iBGP с включенной опцией балансировки трафика. AS 4200052101. На Spine1/2 настроены в качестве RR фабрики ЦОДа 52.
2. | Для реализации VXLAN EVPN фабрики в ЦОД 63: На Underlay используется протокол динамической маршрутизации IS-IS. На линках интерконнекта используется network point-to-point. На портах интерконнекта включен протокол BFD. Настроена аутентификация. MTU увеличен до 9000; На Overlay используется протокол динамической маршрутизации iBGP с включенной опцией балансировки трафика. AS 4200063101. На Spine1/2 настроены в качестве RR фабрики ЦОДа 52.
3. | Для реализации топологии Multisite на каждом ЦОДе устанавливаются пары BGW. С целью последующего масштабирования и исключения потребности в организации дополнительных межЦОДовых каналов реализации full‑mesh топологии, схема реализации дополнена элементом Route Server. Для обеспечения резервирования Route Server дублируется, с разнесением между ЦОДами. На DCI используется протокол динамической маршрутизации eBGP с включенной опцией балансировки трафика, настроена BGP аутентификация. На стороне Route Server-ах используется AS 4200000000, включена опция next-hop-unchanged для отключения подмены next-hop IP Loopback BGW в ЦОД-ах.

## Slide 8: Используемые технологии
4. | Для изоляции подсетей: Управления, мониторинга и подключения рабочего места Технической поддержки ПАК на элементах BGW и Leaf в ЦОДах создан vrf «vrf-MGMT»; Передачи данных между элементами ПАК и подключения рабочего места Пользователя ПАК на элементах BGW и Leaf в ЦОДах создан vrf «vrf-DATA».
5. | Для маршрутизируемых подсетей в vrf «vrf-MGMT» и в vrf «vrf-DATA» на Leaf-ах и BGW ЦОДов: настроены L2VNI обеспечивающие L2 транспорт для конечных хостов внутри ЦОД; настроены L3VNI обеспечивающие L3 транспорт и маршрутизацию подсетей конечных устройств, в разнесенных ЦОДах, а так же до рабочих мест Технической поддержки и Пользователя ПАК. на Leaf-ах и на BGW настроен Anycast Gateway присоединенных подсетей конечных устройств.
6. | Для немаршрутизируемой подсети в vrf «vrf-DATA» на Leaf-ах и BGW ЦОДов для обеспечения L2 транспорта для конечных хостов внутри и между ЦОДами настроены L2VNI, включен функционал импортирования/экспортирования EVPN‑маршрутов из/в EVPN-домен;
7. | Для обеспечения резервирования физических подключений конечных устройств и коммутатора доступа к VxLAN фабрике используется технология Multihoming путем объединения пар Leaf-ов и BGW в ESI LAG.

## Slide 9: Схемы/архитектура

## Slide 10: Что получилось
RouteServer-1#sh bgp evpn summary
BGP summary information for VRF default
Router identifier 10.52.0.0, local AS number 4200000000
Neighbor Status Codes: m - Under maintenance
Description Neighbor V AS MsgRcvd MsgSent InQ OutQ Up/Down State PfxRcd PfxAcc
BGWs 10.52.1.253 4 4200052101 11743 11863 0 0 13:48:08 Estab 10 10
BGWs 10.52.1.255 4 4200052101 11740 11845 0 0 11:15:23 Estab 10 10
BGWs 10.63.1.253 4 4200063101 13571 10758 0 0 11:57:32 Estab 10 10
BGWs 10.63.1.255 4 4200063101 13472 10679 0 0 11:42:24 Estab 10 10
RouteServer-1#sh bgp evpn summary
BGP summary information for VRF default
Router identifier 10.52.0.0, local AS number 4200000000
Neighbor Status Codes: m - Under maintenance
Description Neighbor V AS MsgRcvd MsgSent InQ OutQ Up/Down State PfxRcd PfxAcc
BGWs 10.52.1.253 4 4200052101 11743 11863 0 0 13:48:08 Estab 10 10
BGWs 10.52.1.255 4 4200052101 11740 11845 0 0 11:15:23 Estab 10 10
BGWs 10.63.1.253 4 4200063101 13571 10758 0 0 11:57:32 Estab 10 10
BGWs 10.63.1.255 4 4200063101 13472 10679 0 0 11:42:24 Estab 10 10
RouteServer-1#show ip route
C 10.52.0.0/32 is directly connected, Loopback0
B E 10.52.0.98/32 [200/0] via 10.52.1.253, Ethernet1
via 10.52.1.255, Ethernet2
B E 10.52.0.99/32 [200/0] via 10.52.1.253, Ethernet1
via 10.52.1.255, Ethernet2
B E 10.52.0.198/32 [200/0] via 10.52.1.253, Ethernet1
via 10.52.1.255, Ethernet2
B E 10.52.0.199/32 [200/0] via 10.52.1.253, Ethernet1
via 10.52.1.255, Ethernet2
C 10.52.1.252/31 is directly connected, Ethernet1
C 10.52.1.254/31 is directly connected, Ethernet2
B E 10.63.0.98/32 [200/0] via 10.63.1.253, Ethernet3
via 10.63.1.255, Ethernet4
B E 10.63.0.99/32 [200/0] via 10.63.1.253, Ethernet3
via 10.63.1.255, Ethernet4
B E 10.63.0.198/32 [200/0] via 10.63.1.253, Ethernet3
via 10.63.1.255, Ethernet4
B E 10.63.0.199/32 [200/0] via 10.63.1.253, Ethernet3
via 10.63.1.255, Ethernet4
C 10.63.1.252/31 is directly connected, Ethernet3
C 10.63.1.254/31 is directly connected, Ethernet4
В презентации представлена часть диагностики с лабораторного стенда.
Развернутая диагностика представлена в публикации на Githab:
https://github.com/tyomasnn/OTUS-DC-Networks-design/tree/main/Labs/Project

## Slide 11
BGW1-52#show interfaces vxlan 1
Vxlan1 is up, line protocol is up (connected)
Hardware is Vxlan
Source interface is Loopback1 and is active with 10.52.0.198
Listening on UDP port 4789
Replication/Flood Mode is headend with Flood List Source: EVPN
Remote MAC learning via EVPN
VNI mapping to VLANs
Static VLAN to VNI mapping is
[254, 1254] [255, 1255] [374, 1374]
Dynamic VLAN to VNI mapping for 'evpn' is
[4093, 10019] [4094, 10015]
Note: All Dynamic VLANs used by VCS are internal VLANs.
Use 'show vxlan vni' for details.
Static VRF to VNI mapping is
[vrf-DATA, 10019]
[vrf-MGMT, 10015]
Headend replication flood vtep list is:
254 10.52.0.199
255 10.52.0.199
374 10.52.0.111 10.52.0.112 10.52.0.113 10.52.0.114 10.52.0.199
10.63.0.199 10.63.0.198
Shared Router MAC is 0000.0000.0000
VTEP to VTEP bridging to remote domain is enabled

## Slide 12
BGW1-52#show ip route vrf vrf-MGMT
VRF: vrf-MGMT
Codes: C - connected, S - static, K - kernel,
O - OSPF, IA - OSPF inter area, E1 - OSPF external type 1,
E2 - OSPF external type 2, N1 - OSPF NSSA external type 1,
N2 - OSPF NSSA external type2, B - Other BGP Routes,
B I - iBGP, B E - eBGP, R - RIP, I L1 - IS-IS level 1,
I L2 - IS-IS level 2, O3 - OSPFv3, A B - BGP Aggregate,
A O - OSPF Summary, NG - Nexthop Group Static Route,
V - VXLAN Control Service, M - Martian,
DH - DHCP client installed default route,
DP - Dynamic Policy Route, L - VRF Leaked,
G - gRIBI, RC - Route Cache Route
Gateway of last resort is not set
B I 192.168.52.11/32 [200/0] via VTEP 10.52.0.112 VNI 10015 router-mac 50:00:00:03:37:66 local-interface Vxlan1
B I 192.168.52.12/32 [200/0] via VTEP 10.52.0.112 VNI 10015 router-mac 50:00:00:03:37:66 local-interface Vxlan1
B I 192.168.52.13/32 [200/0] via VTEP 10.52.0.114 VNI 10015 router-mac 50:00:00:c6:63:96 local-interface Vxlan1
B I 192.168.52.14/32 [200/0] via VTEP 10.52.0.114 VNI 10015 router-mac 50:00:00:c6:63:96 local-interface Vxlan1
B I 192.168.52.0/24 [200/0] via VTEP 10.52.0.113 VNI 10015 router-mac 50:00:00:15:f4:e8 local-interface Vxlan1
via VTEP 10.52.0.114 VNI 10015 router-mac 50:00:00:c6:63:96 local-interface Vxlan1
B E 192.168.63.0/24 [200/0] via VTEP 10.63.0.198 VNI 10015 router-mac 50:00:00:2c:6b:2e local-interface Vxlan1
C 192.168.255.0/24 is directly connected, Vlan255
BGW1-52#show ip route vrf vrf-DATA
VRF: vrf-DATA
Codes: C - connected, S - static, K - kernel,
O - OSPF, IA - OSPF inter area, E1 - OSPF external type 1,
E2 - OSPF external type 2, N1 - OSPF NSSA external type 1,
N2 - OSPF NSSA external type2, B - Other BGP Routes,
B I - iBGP, B E - eBGP, R - RIP, I L1 - IS-IS level 1,
I L2 - IS-IS level 2, O3 - OSPFv3, A B - BGP Aggregate,
A O - OSPF Summary, NG - Nexthop Group Static Route,
V - VXLAN Control Service, M - Martian,
DH - DHCP client installed default route,
DP - Dynamic Policy Route, L - VRF Leaked,
G - gRIBI, RC - Route Cache Route
Gateway of last resort is not set
B I 192.168.152.11/32 [200/0] via VTEP 10.52.0.112 VNI 10019 router-mac 50:00:00:03:37:66 local-interface Vxlan1
B I 192.168.152.13/32 [200/0] via VTEP 10.52.0.114 VNI 10019 router-mac 50:00:00:c6:63:96 local-interface Vxlan1
B I 192.168.152.14/32 [200/0] via VTEP 10.52.0.114 VNI 10019 router-mac 50:00:00:c6:63:96 local-interface Vxlan1
B I 192.168.152.0/24 [200/0] via VTEP 10.52.0.111 VNI 10019 router-mac 50:00:00:d5:5d:c0 local-interface Vxlan1
via VTEP 10.52.0.113 VNI 10019 router-mac 50:00:00:15:f4:e8 local-interface Vxlan1
via VTEP 10.52.0.112 VNI 10019 router-mac 50:00:00:03:37:66 local-interface Vxlan1
via VTEP 10.52.0.114 VNI 10019 router-mac 50:00:00:c6:63:96 local-interface Vxlan1
B E 192.168.163.0/24 [200/0] via VTEP 10.63.0.198 VNI 10019 router-mac 50:00:00:2c:6b:2e local-interface Vxlan1
C 192.168.254.0/24 is directly connected, Vlan254

## Slide 13
Leaf1-52#sh lacp count
LACPDUs Markers Marker Response
Port Status RX TX RX TX RX TX Illegal
------- ---------- ------ ------ ------ ------- ----------- ----------- -------
Port Channel Port-Channel1:
Et7 Bundled 393 358 0 0 0 0 0
Port Channel Port-Channel2:
Et8 Bundled 394 361 0 0 0 0 0
Leaf2-52#sh lacp count
LACPDUs Markers Marker Response
Port Status RX TX RX TX RX TX Illegal
------- ---------- ------ ------ ------ ------- ----------- ----------- -------
Port Channel Port-Channel1:
Et7 Bundled 407 375 0 0 0 0 0
Port Channel Port-Channel2:
Et8 Bundled 398 375 0 0 0 0 0
Server1-52#sh lacp count
LACPDUs Markers Marker Response
Port Status RX TX RX TX RX TX Illegal
------- ---------- ------ ------ ------ ------- ----------- ----------- -------
Port Channel Port-Channel1:
Et1 Bundled 357 854 0 0 0 0 0
Et2 Bundled 373 911 0 0 0 0 0
Server2-52#sh lacp count
LACPDUs Markers Marker Response
Port Status RX TX RX TX RX TX Illegal
------- ---------- ------ ------ ------ ------- ----------- ----------- -------
Port Channel Port-Channel1:
Et1 Bundled 363 748 0 0 0 0 0
Et2 Bundled 375 801 0 0 0 0 0

## Slide 14
«ЦОД 52»
Support-PC> ping 192.168.52.11
84 bytes from 192.168.52.11 icmp_seq=1 ttl=62 time=327.821 ms
^C
Support-PC> ping 192.168.52.12
84 bytes from 192.168.52.12 icmp_seq=1 ttl=62 time=390.188 ms
^C
Support-PC> ping 192.168.52.13
84 bytes from 192.168.52.13 icmp_seq=1 ttl=62 time=170.953 ms
^C
Support-PC> ping 192.168.52.14
84 bytes from 192.168.52.14 icmp_seq=1 ttl=62 time=257.449 ms
^C
«ЦОД 63»
Support-PC> ping 192.168.63.11
84 bytes from 192.168.63.11 icmp_seq=1 ttl=61 time=323.153 ms
^C
Support-PC> ping 192.168.63.12
84 bytes from 192.168.63.12 icmp_seq=1 ttl=61 time=233.800 ms
^C
Support-PC> ping 192.168.63.13
84 bytes from 192.168.63.13 icmp_seq=1 ttl=61 time=251.014 ms
^C
Support-PC> ping 192.168.63.14
84 bytes from 192.168.63.14 icmp_seq=1 ttl=61 time=223.986 ms
^C
Проверка наличия IP связности по L3 Рабочего места Технической поддержки ПАК (Support-PC) в ЦОД 52 до хостов удаленного управления серверов ПАК в ЦОД 52 и ЦОД 63 в vrf "vrf-MGMT" Support-PC> sh ip NAME : Support-PC[1] IP/MASK : 192.168.255.2/24 GATEWAY : 192.168.255.1 DNS : MAC : 00:50:79:66:68:06 LPORT : 20000 RHOST:PORT : 127.0.0.1:30000 MTU : 1500

## Slide 15
«ЦОД 52»
User-PC> ping 192.168.152.11
84 bytes from 192.168.152.11 icmp_seq=2 ttl=62 time=428.787 ms
^C
User-PC> ping 192.168.152.12
84 bytes from 192.168.152.12 icmp_seq=2 ttl=62 time=166.418 ms
^C
User-PC> ping 192.168.152.13
84 bytes from 192.168.152.13 icmp_seq=1 ttl=62 time=134.565 ms
^C
User-PC> ping 192.168.152.14
84 bytes from 192.168.152.14 icmp_seq=1 ttl=62 time=130.670 ms
^C
«ЦОД 63»
User-PC> ping 192.168.163.11
84 bytes from 192.168.163.11 icmp_seq=1 ttl=61 time=215.539 ms
^C
User-PC> ping 192.168.163.12
84 bytes from 192.168.163.12 icmp_seq=1 ttl=61 time=140.988 ms
^C
User-PC> ping 192.168.163.13
84 bytes from 192.168.163.13 icmp_seq=1 ttl=61 time=203.905 ms
^C
User-PC> ping 192.168.163.14
84 bytes from 192.168.163.14 icmp_seq=1 ttl=61 time=161.875 ms
^C
Проверка наличия IP связности по L3 Рабочего места Пользователя ПАК (User-PC) в ЦОД 52 до хостов постановки запросов и выгрузки информации серверов ПАК в ЦОД 52 и ЦОД 63 в vrf "vrf-DATA" User-PC> sh ip NAME : User-PC[1] IP/MASK : 192.168.254.2/24 GATEWAY : 192.168.254.1 DNS : MAC : 00:50:79:66:68:07 LPORT : 20000 RHOST:PORT : 127.0.0.1:30000 MTU : 1500

## Slide 16
Server1-52#ping vrf vrf-DATA-538 192.168.152.12
PING 192.168.152.12 (192.168.152.12) 72(100) bytes of data.
80 bytes from 192.168.152.12: icmp_seq=1 ttl=64 time=279 ms
Server1-52#ping vrf vrf-DATA-538 192.168.152.13
PING 192.168.152.13 (192.168.152.13) 72(100) bytes of data.
80 bytes from 192.168.152.13: icmp_seq=1 ttl=64 time=323 ms
Server1-52#ping vrf vrf-DATA-538 192.168.152.14
PING 192.168.152.14 (192.168.152.14) 72(100) bytes of data.
80 bytes from 192.168.152.14: icmp_seq=1 ttl=64 time=358 ms
Server1-52#ping vrf vrf-DATA-538 192.168.163.11
PING 192.168.163.11 (192.168.163.11) 72(100) bytes of data.
80 bytes from 192.168.163.11: icmp_seq=1 ttl=60 time=553 ms
Server1-52#ping vrf vrf-DATA-538 192.168.163.12
PING 192.168.163.12 (192.168.163.12) 72(100) bytes of data.
80 bytes from 192.168.163.12: icmp_seq=1 ttl=60 time=667 ms
Server1-52#ping vrf vrf-DATA-538 192.168.163.13
PING 192.168.163.13 (192.168.163.13) 72(100) bytes of data.
80 bytes from 192.168.163.13: icmp_seq=1 ttl=60 time=429 ms
Server1-52#ping vrf vrf-DATA-538 192.168.163.14
PING 192.168.163.14 (192.168.163.14) 72(100) bytes of data.
80 bytes from 192.168.163.14: icmp_seq=1 ttl=60 time=288 ms
Server2-52#ping vrf vrf-DATA-538 192.168.152.13
PING 192.168.152.13 (192.168.152.13) 72(100) bytes of data.
80 bytes from 192.168.152.13: icmp_seq=1 ttl=64 time=903 ms
Server2-52#ping vrf vrf-DATA-538 192.168.152.14
PING 192.168.152.14 (192.168.152.14) 72(100) bytes of data.
80 bytes from 192.168.152.14: icmp_seq=1 ttl=64 time=586 ms
Server2-52#ping vrf vrf-DATA-538 192.168.163.11
PING 192.168.163.11 (192.168.163.11) 72(100) bytes of data.
80 bytes from 192.168.163.11: icmp_seq=1 ttl=60 time=368 ms
Server2-52#ping vrf vrf-DATA-538 192.168.163.12
PING 192.168.163.12 (192.168.163.12) 72(100) bytes of data.
80 bytes from 192.168.163.12: icmp_seq=1 ttl=60 time=548 ms
Server2-52#ping vrf vrf-DATA-538 192.168.163.13
PING 192.168.163.13 (192.168.163.13) 72(100) bytes of data.
80 bytes from 192.168.163.13: icmp_seq=1 ttl=60 time=1164 ms
Server2-52#ping vrf vrf-DATA-538 192.168.163.14
PING 192.168.163.14 (192.168.163.14) 72(100) bytes of data.
80 bytes from 192.168.163.14: icmp_seq=1 ttl=60 time=678 ms
Server3-52#ping vrf vrf-DATA-538 192.168.152.14
PING 192.168.152.14 (192.168.152.14) 72(100) bytes of data.
80 bytes from 192.168.152.14: icmp_seq=1 ttl=64 time=239 ms
Проверка наличия IP связности по L2 внутри ЦОД и по L3 между ЦОД-ами для реализации сервиса передачи статистической информации между серверами ПАК в vrf «vrf-DATA». (подсеть 192.168.152.0/24 в ЦОД 52 и подсеть 192.168.163.0/24 в ЦОД 63)
Server3-52#ping vrf vrf-DATA-538 192.168.163.11
PING 192.168.163.11 (192.168.163.11) 72(100) bytes of data.
80 bytes from 192.168.163.11: icmp_seq=1 ttl=60 time=899 ms
Server3-52#ping vrf vrf-DATA-538 192.168.163.12
PING 192.168.163.12 (192.168.163.12) 72(100) bytes of data.
80 bytes from 192.168.163.12: icmp_seq=1 ttl=60 time=810 ms
Server3-52#ping vrf vrf-DATA-538 192.168.163.13
PING 192.168.163.13 (192.168.163.13) 72(100) bytes of data.
80 bytes from 192.168.163.13: icmp_seq=1 ttl=60 time=455 ms
Server3-52#ping vrf vrf-DATA-538 192.168.163.14
PING 192.168.163.14 (192.168.163.14) 72(100) bytes of data.
80 bytes from 192.168.163.14: icmp_seq=1 ttl=60 time=515 ms
Server4-52#ping vrf vrf-DATA-538 192.168.163.11
PING 192.168.163.11 (192.168.163.11) 72(100) bytes of data.
80 bytes from 192.168.163.11: icmp_seq=1 ttl=60 time=980 ms
Server4-52#ping vrf vrf-DATA-538 192.168.163.12
PING 192.168.163.12 (192.168.163.12) 72(100) bytes of data.
80 bytes from 192.168.163.12: icmp_seq=1 ttl=60 time=594 ms
Server4-52#ping vrf vrf-DATA-538 192.168.163.13
PING 192.168.163.13 (192.168.163.13) 72(100) bytes of data.
80 bytes from 192.168.163.13: icmp_seq=1 ttl=60 time=560 ms
Server4-52#ping vrf vrf-DATA-538 192.168.163.14
PING 192.168.163.14 (192.168.163.14) 72(100) bytes of data.
80 bytes from 192.168.163.14: icmp_seq=1 ttl=60 time=731 ms
Server1-63#ping vrf vrf-DATA-538 192.168.163.12
PING 192.168.163.12 (192.168.163.12) 72(100) bytes of data.
80 bytes from 192.168.163.12: icmp_seq=1 ttl=64 time=377 ms
Server1-63#ping vrf vrf-DATA-538 192.168.163.13
PING 192.168.163.13 (192.168.163.13) 72(100) bytes of data.
80 bytes from 192.168.163.13: icmp_seq=1 ttl=64 time=678 ms
Server1-63#ping vrf vrf-DATA-538 192.168.163.14
PING 192.168.163.14 (192.168.163.14) 72(100) bytes of data.
80 bytes from 192.168.163.14: icmp_seq=1 ttl=64 time=475 ms
Server2-63#ping vrf vrf-DATA-538 192.168.163.13
PING 192.168.163.13 (192.168.163.13) 72(100) bytes of data.
80 bytes from 192.168.163.13: icmp_seq=1 ttl=64 time=875 ms
Server2-63#ping vrf vrf-DATA-538 192.168.163.14
PING 192.168.163.14 (192.168.163.14) 72(100) bytes of data.
80 bytes from 192.168.163.14: icmp_seq=1 ttl=64 time=960 ms
Server3-63#ping vrf vrf-DATA-538 192.168.163.14
PING 192.168.163.14 (192.168.163.14) 72(100) bytes of data.
80 bytes from 192.168.163.14: icmp_seq=1 ttl=64 time=344 ms

## Slide 17
erver1-52#ping vrf vrf-DATA-374 192.168.74.112
PING 192.168.74.112 (192.168.74.112) 72(100) bytes of data.
80 bytes from 192.168.74.112: icmp_seq=1 ttl=64 time=421 ms
Server1-52#ping vrf vrf-DATA-374 192.168.74.113
PING 192.168.74.113 (192.168.74.113) 72(100) bytes of data.
80 bytes from 192.168.74.113: icmp_seq=1 ttl=64 time=1306 ms
Server1-52#ping vrf vrf-DATA-374 192.168.74.114
PING 192.168.74.114 (192.168.74.114) 72(100) bytes of data.
80 bytes from 192.168.74.114: icmp_seq=1 ttl=64 time=495 ms
Server1-52#ping vrf vrf-DATA-374 192.168.74.211
PING 192.168.74.211 (192.168.74.211) 72(100) bytes of data.
80 bytes from 192.168.74.211: icmp_seq=1 ttl=64 time=385 ms
Server1-52#ping vrf vrf-DATA-374 192.168.74.212
PING 192.168.74.212 (192.168.74.212) 72(100) bytes of data.
80 bytes from 192.168.74.212: icmp_seq=1 ttl=64 time=718 ms
Server1-52#ping vrf vrf-DATA-374 192.168.74.213
PING 192.168.74.213 (192.168.74.213) 72(100) bytes of data.
80 bytes from 192.168.74.213: icmp_seq=1 ttl=64 time=215 ms
Server1-52#ping vrf vrf-DATA-374 192.168.74.214
PING 192.168.74.214 (192.168.74.214) 72(100) bytes of data.
80 bytes from 192.168.74.214: icmp_seq=1 ttl=64 time=305 ms
Server2-52#ping vrf vrf-DATA-374 192.168.74.113
PING 192.168.74.113 (192.168.74.113) 72(100) bytes of data.
80 bytes from 192.168.74.113: icmp_seq=1 ttl=64 time=935 ms
Server2-52#ping vrf vrf-DATA-374 192.168.74.114
PING 192.168.74.114 (192.168.74.114) 72(100) bytes of data.
80 bytes from 192.168.74.114: icmp_seq=1 ttl=64 time=409 ms
Server2-52#ping vrf vrf-DATA-374 192.168.74.211
PING 192.168.74.211 (192.168.74.211) 72(100) bytes of data.
80 bytes from 192.168.74.211: icmp_seq=1 ttl=64 time=943 ms
Server2-52#ping vrf vrf-DATA-374 192.168.74.212
PING 192.168.74.212 (192.168.74.212) 72(100) bytes of data.
80 bytes from 192.168.74.212: icmp_seq=1 ttl=64 time=1504 ms
Server2-52#ping vrf vrf-DATA-374 192.168.74.213
PING 192.168.74.213 (192.168.74.213) 72(100) bytes of data.
80 bytes from 192.168.74.213: icmp_seq=1 ttl=64 time=1205 ms
Server2-52#ping vrf vrf-DATA-374 192.168.74.214
PING 192.168.74.214 (192.168.74.214) 72(100) bytes of data.
80 bytes from 192.168.74.214: icmp_seq=1 ttl=64 time=1606 ms
Server3-52#ping vrf vrf-DATA-374 192.168.74.114
PING 192.168.74.114 (192.168.74.114) 72(100) bytes of data.
80 bytes from 192.168.74.114: icmp_seq=1 ttl=64 time=91.7 ms
Проверка наличия IP связности по L2 внутри ЦОД и между ЦОД-ами для реализации сервиса передачи потока содержимого между серверами ПАК в vrf «vrf-DATA». (подсеть 192.168.74.0/24)
Server3-52#ping vrf vrf-DATA-374 192.168.74.211
PING 192.168.74.211 (192.168.74.211) 72(100) bytes of data.
80 bytes from 192.168.74.211: icmp_seq=1 ttl=64 time=1226 ms
Server3-52#ping vrf vrf-DATA-374 192.168.74.212
PING 192.168.74.212 (192.168.74.212) 72(100) bytes of data.
80 bytes from 192.168.74.212: icmp_seq=1 ttl=64 time=1314 ms
Server3-52#ping vrf vrf-DATA-374 192.168.74.213
PING 192.168.74.213 (192.168.74.213) 72(100) bytes of data.
80 bytes from 192.168.74.213: icmp_seq=1 ttl=64 time=1158 ms
Server3-52#ping vrf vrf-DATA-374 192.168.74.214
PING 192.168.74.214 (192.168.74.214) 72(100) bytes of data.
80 bytes from 192.168.74.214: icmp_seq=1 ttl=64 time=880 ms
Server4-52#ping vrf vrf-DATA-374 192.168.74.211
PING 192.168.74.211 (192.168.74.211) 72(100) bytes of data.
80 bytes from 192.168.74.211: icmp_seq=1 ttl=64 time=503 ms
Server4-52#ping vrf vrf-DATA-374 192.168.74.212
PING 192.168.74.212 (192.168.74.212) 72(100) bytes of data.
80 bytes from 192.168.74.212: icmp_seq=1 ttl=64 time=1489 ms
Server4-52#ping vrf vrf-DATA-374 192.168.74.213
PING 192.168.74.213 (192.168.74.213) 72(100) bytes of data.
80 bytes from 192.168.74.213: icmp_seq=1 ttl=64 time=1295 ms
Server4-52#ping vrf vrf-DATA-374 192.168.74.214
PING 192.168.74.214 (192.168.74.214) 72(100) bytes of data.
80 bytes from 192.168.74.214: icmp_seq=1 ttl=64 time=1199 ms
Server1-63#ping vrf vrf-DATA-374 192.168.74.212
PING 192.168.74.212 (192.168.74.212) 72(100) bytes of data.
80 bytes from 192.168.74.212: icmp_seq=1 ttl=64 time=131 ms
Server1-63#ping vrf vrf-DATA-374 192.168.74.213
PING 192.168.74.213 (192.168.74.213) 72(100) bytes of data.
80 bytes from 192.168.74.213: icmp_seq=1 ttl=64 time=175 ms
Server1-63#ping vrf vrf-DATA-374 192.168.74.214
PING 192.168.74.214 (192.168.74.214) 72(100) bytes of data.
80 bytes from 192.168.74.214: icmp_seq=1 ttl=64 time=238 ms
Server2-63#ping vrf vrf-DATA-374 192.168.74.213
PING 192.168.74.213 (192.168.74.213) 72(100) bytes of data.
80 bytes from 192.168.74.213: icmp_seq=1 ttl=64 time=773 ms
Server2-63#ping vrf vrf-DATA-374 192.168.74.214
PING 192.168.74.214 (192.168.74.214) 72(100) bytes of data.
80 bytes from 192.168.74.214: icmp_seq=1 ttl=64 time=1196 ms
Server3-63#ping vrf vrf-DATA-374 192.168.74.214
PING 192.168.74.214 (192.168.74.214) 72(100) bytes of data.
80 bytes from 192.168.74.214: icmp_seq=1 ttl=64 time=612 ms

## Slide 18: Выводы
Спроектированное и смоделированное решение сетевой архитектуры CLOS с использованием VXLAN\EVPN фабрики удовлетворяет требованиям ПАК накопления статистической информации и содержимого с разнесением компонент ПАК на два ЦОД-а, объединенных в топологию Multisite: | 
1. | Обеспечения резервирования физических подключений серверов в составе ПАК;
2. | Обеспечения L2/L3 межЦОДовой связности в топологии Multisite;
3. | Обеспечения бесшовного масштабирования на большее количество ЦОД по потребности расширения аппаратных ресурсов ПАК.

## Slide 19: Спасибо за внимание!